Grudziądz, dnia 1 lutego 2024 r.

Temat : Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych w miejscowości Kobylanka w ciągu drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz – Kobylanka – Piaski

Opis zamówienia :

Droga powiatowa nr 1398C Grudziądz – Kobylanka – Piaski (odcinek w km 2+068 ÷ 2+680), dz. nr 326, 379, 381, 382/1, 378/1, obręb Kobylanka, w miejscowości Kobylanka, gmina Grudziądz

Klasa drogi : Z (zbiorcza)

Przy budowie drogi dla pieszych należy uwzględnić posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz – Kobylanka – Piaski”. – stan projektowy powyższej dokumentacji nie może ulec zmianie, a zaprojektowana droga dla pieszych nie powinna kolidować z posiadaną dokumentacją na przebudowę drogi. W szczególność należy uwzględnić rozwiązania stosunków wodnych, tak aby woda nie zalegała na jezdni lub przy projektowanej drodze dla pieszych.

Zaleca się, aby przed złożeniem oferty jak również przed przystąpieniem do wykonywania prac projektowych oferent dokonał wizji w terenie.

Do obowiązków projektanta należeć będę :

- Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego;

- Wykonanie dokumentacji zgodnie z obowiązującym przepisami zawartymi                                      w rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.  (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518) w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych;

- Przygotowanie i przedstawienie harmonogramu prac z określeniem dokładnego terminu realizacji zadania w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

Zakres uzgodnień :

- Należy wystąpić o warunki do gestorów sieci (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjne, energetycznej).

- Należy przygotować materiały do uzyskania decyzji ZRiD, w tym mapy z projektami podziałów (ok. 14 działek) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (koszty podziałów pokryje Zamawiający poprzez wyłonienie swojego geodety w odrębnym postępowaniu).

- Należy uzyskać opinie do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zamówienie obejmuje wykonanie:

- projekt budowlany wszystkich branż, łącznie z warunkami uzyskanymi od gestorów mediów w ilości  po  5 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF);

- projekt techniczny j. w. w ilości po 4 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF);

- projekt przebudowy w niezbędnym zakresie urządzeń infrastruktury technicznej (jeżeli wystąpi taka potrzeba) w ilości po 5 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF);

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w ilości po 2 egz. + 1 w wersji elektronicznej;

- kosztorys inwestorski w 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF), dla każdej branży osobno;

- kosztorys ofertowy w 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF), dla każdej branży osobno;

- przedmiar robót w 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF), dla każdej branży osobno.

Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia musi być opatrzona w :

- wykaz opracowań;

- pisemne oświadczenie wykonawcy, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenie celu, jakiem ma służyć i pozwala na realizację zadania;

- niezbędne aktualne uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do właściwego samorządu zawodowego osób przygotowujących dokumentację będącą przedmiotem zamówienia.

W cenie ofertowej wykonawca winień również uwzględnić aktualizację kosztorysu inwestorskiego na każde życzenie Zamawiającego zwłaszcza przed uruchomieniem procedury przetargowej na wykonawstwo robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Dodatkowo, w zakresie przedmiotu zamówienia, w ramach wynagrodzenia ofertowego, projektant               zobowiązany będzie do opracowania odpowiedzi na pytania i modyfikacje opracowań projektowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje robót budowlanych objętych wykonaną dokumentacją oraz do opracowania odpowiedzi na pytania wykonawców realizujących roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji oraz modyfikacji projektowych na etapie wykonywania robót budowlanych, gdy będzie to konieczne i niezbędne do prawidłowej realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o wykonaną dokumentację.

Wymagania edytorskie dla dokumentacji projektowej:

1)    przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami w ilości egzemplarzy jak wyżej ma być w formie papierowej w teczkach oraz na nośniku CD-ROM oraz pendrive               w jednym egzemplarzu.

2)    rysunki winny być zapisane w formacie *.pdf lub *.jpg oraz .dwg wersja obsługiwana przez AutoCAD 2013.

3)     specyfikacje techniczne mają być zapisane w formacie *.doc i *.pdf.

4)     przedmiary robót mają być w formacie *.xls *.doc i *.pdf.

5)     kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w formacie *xls i .pdf.

6)     mapa do celów projektowych w formacie .dwg wersja obsługiwana przez AutoCAD 2013.